## Slide 1
为机器装上“耳朵”
同济大学
沈 莹 副教授 博导
研究方向：语音识别，自然语言处理，生物信息学
https://sse.tongji.edu.cn/yingshen/

## Slide 2
到处都有声音
同济大学

## Slide 3
到处都有声音
同济大学

## Slide 4
到处都有声音
同济大学

## Slide 5
语音是什么

## Slide 6
语言是高度概括和规范化的产物
振动产生声音
大音希声
同济大学
语言反映了一种思维方式
熵值极低
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例
不需要搜索整个声音空间
语音在声音空间高度集中

## Slide 7
看见声音
同济大学
“欢迎加入同济大学软件学院”
“软件学院欢迎你”

## Slide 8
语音分帧
声波
看见声音
同济大学
离散采样
模拟信号
波形图
25 ms
10ms
. . .
a1 a2 a3
Result:
Acoustic Feature Vectors

## Slide 9
语音特征：MFCC（梅尔倒谱系数）
看见声音
同济大学
预处理后的时域信号
快速傅里叶变换FFT频域信号
通过梅尔（Mel）频率滤波器组
取对数得对数频谱
离散余弦变换（DCT）得到MFCC参数
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例
Notes: Mel频率倒谱系数(MFCC)、线性预测系数(LPC)、线性预测倒谱系数(LPCC)、线谱频率(LSF)、离散小波变换(DWT)和感知线性预测(PLP)
https://blog.csdn.net/qq_34218078/article/details/102830559

## Slide 10
语音识别应用

## Slide 11
前沿课题
语音识别当中的实际问题
领域课题
同济大学
说话人自适应
噪声对抗与环境复杂性
新词处理与领域泛化
小语种识别
关键词唤醒与嵌入式系统
说话人识别
语种识别
情绪识别
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例

## Slide 12
口语化
复杂场景
存在的挑战
同济大学
低资源
语种混杂
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例

## Slide 13
项目示例

## Slide 14
同济大学
1：基于融合特征的抑郁症检测
基于融合特征的抑郁症检测模型结构
文本
Embedding
BiLSTM+Att
输出结果
语音
1D CNN
梅尔频谱
融合模态
访谈
抑郁症检测
模拟临床医生的诊断方式
结合语言，声音动作分析抑郁情况
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例

## Slide 15
同济大学
1：基于融合特征的抑郁症检测
BiLSTM With Attention处理文字信息
1D CNN 处理音频信息
梅尔频谱图的长宽分别代表时间与频率
使用2D卷积会对信息造成损失
1D卷积只对一个维度进行卷积
使用BiLSTM提取回答语句的特征
使用注意力机制分析哪些回答对抑郁检测的贡献较大
横轴为时间，纵轴为注意力分数
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例

## Slide 16
同济大学
1：基于融合特征的抑郁症检测
算法性能度量（DAIC）
音频模态: F1, Recall, MAE, RMSE
多模态融合: Recall, MAE, RMSE
算法性能度量（AViD）
AViD数据集仅提供音频
音频模态: MAE, RMSE
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例
Submitted to ACM Multimedia 2020 (CCF-A)

## Slide 17
同济大学
2：低信噪比下的语音识别应答系统
低信噪比下语音识别应答系统
在空间站帮助宇航员发布命令，查找工作手册，获得操作指导。包括离线和在线子系统
工作流程
语音识别 – 策略应答 – 语音合成
其他需求
实时性
应答策略的可扩展性
合成语音的质量
检查机器电路
下一步
正常
检查系统准备中，请指示
观察机器是否正常工作
检查工作结束
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例

## Slide 18
同济大学
2：低信噪比下的语音识别应答系统
语音识别应答系统架构
离线语音交互系统和在线语音交互系统
服务器端
DSP客户端
话筒
音箱
请求音频文件
应答音频文件
输入
输出
网络传输
离线语音交互系统
DSP客户端
收集并发送语音
孤立词识别、简单应答、合成语音
在线语音交互系统
服务器端
请求音频文件、发送应答音频
连续语音识别、PyAIML、合成语音
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例

## Slide 19
同济大学
2：低信噪比下的语音识别应答系统
视频演示
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例

## Slide 20
同济大学
树莓派
功能强大
可拓展性高
声纹识别工作流程
轻便小巧
原始语音
预处理
特征提取
模型训练
识别比对
输出结果
3：基于树莓派的声纹识别系统
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例
Notes: 最终我们选择树莓派作为硬件平台核心。
树莓派可能老师们都有所了解，这里就不过多赘述，它可以说是一个麻雀虽小、五脏俱全的微型计算机
具有1.2.3等特点
（1）尺寸小：一块RPi 4b大小仅与一张信用卡相近。
（2）性能强：RPi 4b的处理器为64位四核的ARM Cortex-A53，主频高大1.5GHz。
（3）资源丰富：RPi 4b具有普通电脑的全部基本功能，并具有丰富的外接设备，包括1个以太网接口，1个Micro SD卡接口、1个3.5mm音频输出接口、1个HDI（高清多媒体接口）高清视频输出接口、4个USB接口与40个GPIO接口，通过USB口外接鼠标键盘等用户可以对树莓派进行便捷的操作。
右边就是声纹识别的整体工作原理。
识别工作分为训练和识别两个步骤。
系统首先收集未注册的人的语音信息，通过数据处理后训练出对应身份的语音模型，完成注册
在识别时将输入的语音所提取出的特征与系统模型数据库中的模型进行比对打分，最终完成识别过程。
其中重要的模块包括预处理、特征提取、模型训练和识别部分将在后面的部分介绍

## Slide 21
同济大学
声纹识别系统工作流程图
初始界面
3：基于树莓派的声纹识别系统
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例
Notes: 左边工作流程图，系统有两个功能，训练和识别。

## Slide 22
同济大学
训练界面
识别界面
3：基于树莓派的声纹识别系统
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例

## Slide 23
同济大学
实操视频演示
3：基于树莓派的声纹识别系统
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例
Notes: 在测试语音长度情况下，识别系统的等错误率会随着训练时长增长而渐渐降低，10s增长到20s时EER快速下降，随后渐渐缓慢降低。可见，系统获取的有效时长越长，包含的说话人信息相对更丰富，能在测试时匹配到更多说话人特征信息，进而使得识别的性能越高。在训练长度一定的情况下，测试语音长度增长也会让系统匹配时可以获取更多的特征信息。

## Slide 24
同济大学
实操视频演示
3：基于树莓派的声纹识别系统
语音是什么
语音识别技术
语音识别工具
语音识别应用
项目示例
Notes: 在测试语音长度情况下，识别系统的等错误率会随着训练时长增长而渐渐降低，10s增长到20s时EER快速下降，随后渐渐缓慢降低。可见，系统获取的有效时长越长，包含的说话人信息相对更丰富，能在测试时匹配到更多说话人特征信息，进而使得识别的性能越高。在训练长度一定的情况下，测试语音长度增长也会让系统匹配时可以获取更多的特征信息。

## Slide 25
实验室介绍

## Slide 26
同济大学
主持项目
国家自然科学基金面上项目，2020-2023，61万
上海市自然科学基金面上项目，2019-2021，20万
航天八院804所合作项目，2019-2020，28万
国家自然科学基金青年基金，已结题

## Slide 27
同济大学
在研课题
基于融合特征的抑郁症检测
结合动态安全验证的说话人识别
基于麦克风阵列的语音增强技术
多说话人的声源定位